УТВЕРЖДАЮ
Директор Дома культуры
_____________________
/_______/А.П. Иванов
15 января 2019 г.

Дефектная ведомость № 1

на ремонт помещения (здания)

Наименование объекта: фасад дома культуры

Адрес объекта: (адрес  расположения объекта)

Основание: Акт технического обследования помещений № 1 от 09.01. 2019 г.

| № п/п | Обнаруженные дефекты и повреждения | Необходимые работы для устранения | Объем выявленных дефектов | Перечень материалов и, необходимых для выполнения работ по устранению выявленных дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трещины бетона карнизных плит | Восстановление защитного бетонного слоя карнизных плит | 2 куб.м | Бетон М200 |
| 2. | Повреждение фундаментных отливов и настенных желобов | Замена поврежденных элементов на оцинкованный металл шириной 200 мм | 250 погонных метров | Крашенная оцинк. Сталь т. 0,5 мм |
| 3. | Трещина штукатурки наружных откосов | Нанесение цементно-известкового раствора. Покрытие акриловой краской,грунтовка 1 слой, шпатлевка,1 слой | 30 кв.м | Раствор м50. Краска белого цвета, грунтовка акриловая, шпатлека фасадная |

Начальник административно-хозяйственного отдела       ( подпись ) Ф.И.О.                    
Главный инженер                                                           ( подпись ) Ф.И.О.
Техник                                                                           ( подпись ) Ф.И.О.

-------------------------------------------------------------------------

Пример документа «Дефектная ведомость на ремонт помещения/здания»